## Slide 1
Функция будильника
Как установить время,
Наберите 7 3 1 (регулярный) или 7 3 2 (только один раз).
Введите зону станций. (6 цифр) Если одна, наберите номер дважды.
Введите время, после того, как услышите подтверждающий сигнал,
(HHMM=час и минуты) в 24-часовом режиме.
(HH/час = 00~23, MM/минуты = 0~59)
Нажмите кнопку MON.
Кнопка
Процедуры
Чтобы отменить звонок будильника,
Наберите 7 3 3 . (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите зону станций.
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Нажмите кнопку MON.
Подавление функции DND (“не беспокоить”)
Кнопка
Процедуры
После того, как вы услышите сигнал DND,
Наберите 3 .
Ждите, пока не ответит номер.
Оператор системы может подавить функцию DND.
Отключение доступа к внешней линии
Кнопка
Процедуры
Наберите 7 4 0 . (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Нажмите кнопки внешних линий, которые вы хотите отключить.
Блокированная внешняя линия постоянно горит на станции оператора.
Другие станции не будут иметь доступа к блокированной внешней линии.

## Slide 2
Как создать свои собственные сообщения
Кнопка
Процедура
Наберите 7 3 7 . (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите номер, под которым вы хотите сохранить свое сообщение
(11~20). (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите сообщение с помощью кодов, которые указаны ниже.
(Сообщение не должно превышать 24 символа, включая пробелы.)
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Положите трубку или нажмите кнопку MON.
Установка времени/даты
Кнопка
Процедуры
Введите 7 3 9 . (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите 10 цифр YY(год) MM(месяц) DD(дата) HH(час) mm(минуты).
(YY(год) = 90~99, MM(месяц) = 01~12, DD(дата) = 01~31,
HH(час) = 00~23, mm(минуты) = 00~59)
Вы услышите подтверждающий сигнал и увидите новую дату и время.
A = [1] [2] B = [* ] [2] C = [#] [2] D = [1] [3] E = [* ] [3] F = [#] [3]
G = [1] [4] H = [* ] [4] I = [#] [4] J = [1] [5] K = [* ] [5] L = [#] [5]
M = [1] [6] N = [* ] [6] O = [#] [6] P = [1] [7] Q = [* ] [1] R = [* ] [7]
S = [#] [7] T = [1] [8] U = [* ] [8] V = [#] [8] W = [1] [9] X = [* ] [9]
Y = [#] [9] Z = [#] [1] . = [1] [3] , = [1] [1] пробел = [#] [#]
Удаление пароля
Кнопка
Процедуры
Наберите 7 3 4. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите зону станций (6 цифр). (Вы услышите подтверждающий
сигнал.)
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Нажмите кнопку MON.
Если вы забыли пароль, то удалить его можно только со станции оператора системы.
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку DND/FOR на станции оператора системы, чтобы
включить или выключить функцию.
Ночной перевод звонка

## Slide 3
Кнопка
Процедуры
Введите 7 4 4 и ваш 4-значный код. (Вы услышите сигнал подтверждения.)
Нажмите кнопку MON.
Чтобы поставить пароль на внешние звонки,
Наберите 7 4 7 . (Вы услышите подтверждающий сигнал, а кнопка MUTE
будет мигать.)
Нажмите кнопку MON.
Теперь вы сможете сделать только звонки по интеркому. Если пароль не за-
регистрирован, то другие станции не могут воспользоваться этой функцией.
Система может заблокировать станции других пользователей с помощью пароля.
Чтобы отменить пароль блокировки внешних звонков,
Наберите 7 4 8 и ваш пароль. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Нажмите кнопку MON.
Если пароль не зарегистрирован, то другие станции не могут
воспользоваться этой функцией.
Чтобы изменить пароль,
Наберите 7 4 5 и ваш старый пароль. (Вы услышите подтверждающий
сигнал, если он правильный.) Введите новый пароль(4 цифр: 0000~9999)
Нажмите кнопку MON.
Если пароль не зарегистрирован, то другие станции не могут
воспользоваться этой функцией.
Нажмите кнопку SPEED два раза. (Или нажмите кнопку SPEED и
кнопку внешней линии.
Введите номер скоростного набора. (20~99)
Наберите номер, который нужно сохранить.
Нажмите кнопку SPEED.
Кнопка
В системе можно сохранить группу номеров, которые могут быть доступны для станций. Эти
номера дают доступ к наиболее часто набираемым номерам внешних линий.
Процедуры
Скоростной набор из системы
Установка пароля доступа
Процедуры
Наберите 7 3 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите номер сообщения пользователя (10-20).
Введите сообщение. (До 24 букв. См. коды в “Программирование вашего
имени”)
Нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Оператор может запрограммировать сообщение, которое будет появляться на
дисплее телефона, пользователь которого звонит на вашу станцию.
Программирование сообщений пользователя

## Slide 4
A
Автонабор последнего номера ............................ 11
Автоматический выбор......................................… 22
Б
Блокировка внешних звонков ..........................… 14
Будильник ............................................................ 20
B
Возвратный звонок .....................................……..18
Вызов ................................................................…24
Восстановление внешних звонков ..................... 14
Г
Горячая линия .................... ............................…22
И
Идентификационный код пользователя..........… 13
Изменение сигнала интеркома.........................… 24
К
Как ответить на звонок по интеркому..............…. 8
Как сделать внешний звонок .............................…8
Как ответить на внешний звонок ......................… 8
Как ответить на запрос в очереди ...................... 12
Конференция ....................................................... 17
М
Музыка ..............................................................… 23
Н
Настройка громкости ........................................... 22
О
Очередь .............................................................. 12
Ответ на групповой звонок ..............................… 16
Ответ на звонок на ожидании.....................…..… 18
Ожидание звонка ..............................................… 17
Отключение микрофона ..................................… 11
Ответ на звонки, поступающие в другую группу. 16
П
Переадресация .................................................… 14
Перевод звонка на ожидание .............................. 12
Перевод звонка ................................................... 10
Перевод главная станция/станция-секретарь .... 16
Перевод звонка по интеркому .........................… 24
Повторный набор последнего номера .......…….. 10
Программирование имени .................................. 20
Алфавитный указатель
Р
Режим DND ......................................................… 15
С
Составленные сообщения ...........................….… 21
Спикер ............................................................….. 13
Сохранение номеров ........................................…11 Скоростной набор на станции ..........................… 19
Сброс ...........................................................…….. 13
Сообщение об ожидании ................................….. 18
У
Удержание внешнего звонка..............................….9
Удержание звонка по интеркому ........................ .11
Действия оператора системы
Подавление функции DND................................... 27
Отключение доступа к внешним линиям ............27
Удаление пароля ..........................................…… 28
Установка времени/даты ............................……. 28
Скоростной набор из системы ........................… 29
Установка пароля доступа ..............................… 29
Программирование сообщений пользователя.… 29
Функция будильника .....................................…… 27
Как создать свои собственные сообщения.....… 28
Ночной перевод звонков .................................… 28