## Slide 1
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку внешней линии или наберите код
доступа к внешней линии.
Наберите нужный номер.
После того, как на ваш звонок ответят, поднимите трубку
или говорите с помощью спикера.
Как сделать внешний звонок
9, 8 +
308A : 1~3
616/36/46 :1~7
Или, 88 +
отдельная кнопка внешней линии.
308A : 01~03
36 : 01~12
46 : 01~14
616: 01~06
Как ответить на внешний звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON, чтобы
воспользоваться спикером.
Нажмите мигающую кнопку внешней линии.
(Если вы запрограммировали функцию Ответ на
отдельные линии, то вы можете ответить на звонок,
просто подняв трубку.)
Как сделать звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Разброс
Кнопка
Процедуры
Разброс
Наберите номер интеркома или нажмите запрограмми-
рованную кнопку.
Вы услышите,
- Гудки в тональном режиме. Подождите, пока
другая сторона не ответит на ваш звонок.
- 3 сигнала в режиме HF(громкоговорящая связь) или
PV(конфиденциальный режим). Говорите после сигнала.
Как ответить на звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Если включен интерком,
- в режиме TN(тональный), после звонка по интеркому
поднимите трубку.
- в режиме PV , после 3 тональных сигналов и после того,
как услышите голос звонящего, поднимите трубку.
- в режиме HF (Handsfree), после 3 тональных сигналов
и после того, как услышите голос звонящего, поднимите
трубку или воспользуйтесь громкоговорящей связью.
Разброс

## Slide 2
Как поставить звонок из внешней линии на удержание
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку HOLD.
- Два раза, если хотите поставить на удержание только
эту линию.
- Один раз, если хотите поставить на удержание систему.
Или в обратном порядке, в зависимости от того, как
запрограммирована эта функция.
Чтобы восстановить звонок при удержании системы
Нажмите мигающую кнопку, чтобы продолжить разговор.
Разброс
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Введите 8 # и двухзначный номер линии, находящейся на
удержании.
(Таким способом можно восстановить находящийся на
удержании звонок только с той станции, которая его
поставила на удержание.)
308A : 01~03
36 : 01~12
46 : 01~14
616: 01~06
Кнопка
Процедуры
Разброс
Как ответить на звонок по интеркому (продолжение)
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Раздается звонок по интеркому. Поднимите трубку.
Вы можете выбрать режим TN (тональный) или HF (громко-
говорящая связь), если нажмете подряд кнопки 7 6 9, что
позволяет переключатся между тональным и конфиден-
циальным режимом.
В конфиденциальном режиме вы услышите три сигнала, а
в тональном режиме подтверждающий сигнал.
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
только с той станции, которая поставила этот звонок на
удержание (если вы нажмете на такой станции мигающую
кнопку). Вы также можете нажать кнопки 8 9 or 8 # или
ввести двухзначный номер линии, которая поставлена на
удержание.
308A : 01~03
36 : 01~12
46 : 01~14
616: 01-06
Чтобы восстановить звонок при удержании линии,
Нажмите мигающую кнопку, чтобы продолжить разговор.

## Slide 3
Перевод звонка
Кнопка
Процедуры
Когда на линии внешний звонок,
Нажмите TRANS. (Звонок будет поставлен на удержание.)
Наберите номер станции или нажмите кнопку прямого
доступа.
Теперь вы можете сделать отслеживаемый и неотслежи-
ваемый перевод звонка.
Когда лицо, дополнительный номер которого был набран,
ответит, сообщите о переводе звонка и повесьте трубку.
Просто повесьте трубку, чтобы закончить перевод звонка,
после того, как наберете номер станции или нажмете кнопку
прямого доступа и услышите гудки.
Как ответить на отслеживаемый перевод звонка,
На вашем телефоне раздается такой звонок, который был
выбран вами в режиме ответа на звонки по интеркому.
Ответьте на звонок по интеркому.
Передающий звонок повесит трубку и звонок будет
соединен с вами.
Разброс
Отслеживае-
мый перевод
Не отслежи-
ваемый
В памяти телефона сохраняется последний набранный во
внешнюю линию номер.
Чтобы набрать такой последний номер автоматически,
Нажмите кнопку REDIAL. (в GK-24/36)
Или,
Нажмите SPEED + *. (если не запрограммирована)
Сохранение набранного номера
Кнопки
Процедуры
Разброс
Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,
После набора номера не кладите трубку.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Повесьте трубку.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Повторный набор последнего номера

## Slide 4
Нажмите кнопку DIAL MEMO.
Чтобы запрограммировать Dial Memo, наберите
SPEED + SPEED + Мягкая кнопка + 7 7 4
Наберите нужный номер.
Нажмите кнопку DIAL MEMO снова, чтобы сохранить.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Чтобы проверить сохраненный номер,
В режиме ожидания, нажмите кнопку DIAL MEMO.
Сохраненный номер появится на дисплее (если есть).
Сохранение номера в памяти
Кнопка
Процедуры
Разброс
При разговоре по внешней линии или по интеркому вы можете сохранить номер в памяти
телефона.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Если номер на внешней линии занят или не отвечает, система может набрать номер еще
раз автоматически.
Автоматический набор номера
Выключение микрофона
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку MUTE, чтобы выключить микрофон.
Нажмите кнопку MUTЕ, еще раз, чтобы включить.
Если вы разговариваете по телефону, но хотите что-нибудь сказать присутствующим при
вашем разговоре лицам, вы можете сделать так, что звонящий ничего не услышит.
Нажмите запрограммированную MUTЕ, чтобы выключить.
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Чтобы запрограммировать кнопку MUTE.
76* + Flex. button + 765
Нажмите кнопку REDIAL. (в GK-24/36)
Или нажмите запрограммированную кнопку Auto Redial
на клавиатуре GSX/E.
Чтобы запрограммировать кнопку автоматического набора,
SPEED + SPEED + Мягкая кнопка + 7 6 7
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
7 6 * + Мягкая кнопка + 7 6 7
Повесьте трубку.
Занятый или неотвечающий номер будет набран автомати-
чески еще раз после определенного интервала (загорится
кнопка MON).
Когда номер ответит, поднимите трубку и говорите.

## Slide 5
Очередь в линии
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку занятой внешней линии или кнопку
группы линий.
Когда вы нажмете кнопку CALLBK, загорится кнопка
CALLBK и вы услышите подтверждающий сигнал.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку занятой внешней линии.
Если вы запрограммировали кнопку CALLBK на 8-кнопоч-
ной клавиатуре, нажмите CALLBK или наберите 7 5 6.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Если линия занята и вы хотите встать в очередь, чтобы подключится к линии, когда она
освободится, проделайте следующее:
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Кнопка
Процедуры
Разброс
Когда внешняя линия или одна из линий группы линий
освобождается,
Вы услышите гудки и загорится кнопка этой линии.
Поднимите трубку и нажмите кнопку внешней линии в
течение 15 секунд.
Ответ на запрос в очереди
Кнопка
Процедуры
Разброс
При разговоре по внешней линии,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите номер станции. (700~705)
Чтобы отменить перевод звонка,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите * и номер станции. (700~705)
Перевод звонка на определенную станцию для ожидания

## Slide 6
Сброс (кнопка FLASH)
Кнопка
Процедуры
При соединении с внешней линией нажмите FLASH.
Разброс
Разъединяет внешнюю линию. Может использоваться для повторного набора, если система
подключена к мини-АТС.
На GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Чтобы включить спикер,
Нажмите кнопку MON.
Наберите номер внешней линии или интеркома.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Спикер автоматически включается, когда вы нажимаете кнопку внешней линии, кнопку
скоростного набора, кнопку станции или набираете номер станции.
Спикер (громкоговоритель)
Чтобы установить код доступа,
Наберите 7 4 5. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите свой старый четырехзначный код доступа.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите свой новый четырехзначный код доступа.
Нажмите кнопку MON.
Идентификационный код доступа
Кнопка
Процедуры
Чтобы установить код доступа,
Наберите 7 4 4. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите четырехзначный код доступа. (Вы услышите
подтверждающий сигнал.)
Нажмите MON. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Разброс
Во избежание неавторизованного использования вашей станции, в системе предусматри-
вается система блокировки станции с помощью идентификационного кода доступа
При соединении с внешней линией нажмите запрограмми-
рованную кнопку FLASH.
Чтобы запрограммировать кнопку FLASH,
7 6 * + Мягкая кнопка + 7 6 4

## Slide 7
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку DND/FOR.
Выберите тип переадресации звонка ;
0 - Unconditional (без условий)
1 - No answer calls (если номер не отвечает)
2 - Busy calls (если номер занят)
3 - Busy / no answer calls (если номер занят/не отвечает)
4 - Follow me (отслеживание)
5 - Off-net (Переадресация на внешнюю линию)
(В GHX-308A, можно установить только тип 0. Вам не нужно выбирать тип переадресации звонка.)
Наберите номер станции. (100~699)
(Если вы выбрали тип 5,
Нажмите SPEED и введите номер скоростного набора.
Нажмите кнопку HOLD.
Или нажмите кнопку внешней линии и наберите
телефонный номер.
Нажмите кнопку HOLD)
Повесьте трубку.
Кнопка
Процедуры
Наберите 7 4 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Кнопка МUTE будет мигать.
Нажмите кнопку MON. (Теперь вы не сможете сделать
внешний звонок, только звонки по интеркому.)
Разброс
Примечание : Необходимо установить идентификационный код доступа.
Блокировка внешних звонков
Отмена блокировки внешних звонков
Кнопка
Процедуры
Наберите 7 4 8. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Наберите ваш идентификационный код доступа.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Кнопка МUTЕ погаснет.
Разброс
Кнопка
Процедуры
Разброс
Переадресация звонков

## Slide 8
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Кнопка
Процедуры
Разброс
Чтобы отменить переадресацию,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку DND/FOR.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 7 5 4 или нажмите запрограммированную
кнопку DND/FOR. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
GSX/E 8 кнопок,
Переадресация звонка (продолжение)
Кнопка
Процедуры
Если на вашем телефоне, запрограммирована эта функция,
Положите трубку, нажмите DND/FOR(или во время звонка).
Загорится индикатор, указывающий на режим DND.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 7 5 3 или запрограммированную DND/FOR.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Повесьте трубку.
Чтобы отменить данную функцию,
Нажмите кнопку DND/FOR (не поднимая трубку).
Индикатор погаснет и функция будет отключена.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 7 5 3 или запрограммированную DND/FOR.
Разброс
Функция “не беспокоить” (Do Not Disturb)
GSX/E 8 кнопок,
GSX/E 8 кнопок,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 7 5 4 или нажмите запрограммированную кнопку
DND/FOR.
Чтобы запрограммировать кнопку DND/FOR,
7 6 * + Мягкая кнопка + 763
Введите тип переадресации. (0~5)
(В GHX-308A, можно установить только тип 0.
Вам не нужно выбирать тип переадресации звонка.)
Наберите номер станции (100~699) или нажмите кнопку
прямого доступа.
(Если вы выбрали тип переадресации 5,
Нажмите SPEED и введите номер скоростного набора.
Или нажмите кнопку внешней линии и наберите номер.
Нажмите кнопку HOLD.
Повесьте трубку.

## Slide 9
Кнопка
Если ваш телефон является главной станцией и он занят
или находится в режиме DND (“не беспокоить”), то все
звонки будут передаваться на станцию-секретаря.
Если ваш телефон является станцией-секретарем, то вы
можете сообщить на главную станцию, которая находится
в режиме DND, о поступившем звонке с помощью функции
ожидания звонка.
Разброс
Как ответить на групповой звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Вы должны находится в той же группе станций, что и стан-
ция, на которую поступил звонок.
Вы слышите поступающий звонок.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите * * .
Процедуры
Перевод главная станция/станция-секретарь
Кнопка
Процедуры
Вы слышите звонок по интеркому или из внешней линии
в другой группе.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите * и введите номер станции, на которую поступил
звонок.
Звонок соединится с вашим телефоном.
Разброс
Как ответить на звонок, поступающий в другую группу станций
Вы можете ответить на звонок, поступающий в другую группу станций.

## Slide 10
Конференция (многосторонний разговор)
Кнопка
Процедуры
Разброс
Существуют два типа конференций;
Обычная = 3 внутренних станции или 1 из внешней линии и 2 внутренних
Расширенная = 1 внутренняя станция и 2 из внешней линии
(Если функция расширенной конференции включена.)
Чтобы начать конференцию,
Наберите нужный номер. (внешний или внутренний)
Нажмите CONF. (Первый номер ставится на удержание.)
Наберите второй номер.
Нажмите кнопку CONF еще раз.
Говорите.
Чтобы временно выйти из конференции,
Нажмите CONF и повесьте трубку.
Другие номера останутся.
Повторное подключение к конференции,
Поднимите трубку и нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку CONF. Теперь вы опять подключились
к конференции и подтверждающий сигнал услышат
все участники конференции.
Чтобы закончить конференцию,
Повесьте трубку или нажмите кнопку CONF, если вы
являетесь инициатором конференции.
GSX/E 8 кнопок,
Кнопка
Процедуры
Номер по интеркому занят. Нажмите 3.
Разговаривающий по телефону, номер которого занят,
услышит сигнал.
Теперь он может ответить на ваш звонок, нажав кнопку
HOLD. Вы можете поговорить с ним или повесить трубку,
чтобы перевести поступивший звонок на его номер.
Разброс
Если номер станции, который вы набираете, занят, вы можете предупредить
пользователя этого телефона.
Функция ожидания звонка
Чтобы воспользоваться этой функцией, вы должны
предварительно запрограммировать кнопку CONF.
Чтобы запрограммировать кнопку CONF,
7 6 * + Мягкая кнопка + 7 6 1

## Slide 11
Как ответить на звонок, находящийся на ожидании
Кнопка
Процедуры
Вы услышите сигнал и замигает кнопка HOLD.
Нажмите кнопку HOLD, чтобы поговорить со вторым
звонящим.
Внутренняя линия разъединяется, а внешняя линия
ставится на удержание.
Разброс
Возвратный звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Если номер, который вы набираете, занят, вы можете сообщить о своем звонке.
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Кнопка
Процедуры
Если номер занят или в режиме DND, нажмите кнопку
CALLBК. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Сообщение о вашем звонке будет оставлено.
Если номер занят или в режиме DND, наберите 7 5 6 или
нажмите запрограммированную кнопку CALLBK.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Сообщение о вашем звонке будет оставлено.
Разброс
Сообщение о звонке
Если набранный вами номер занят или находится в режиме DND, вы можете оставить
сообщение о вашем звонке. На одном телефоне можно оставить до 5 сообщений.
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Если номер по интеркому занят, нажмите кнопку CALLBK.
Повесьте трубку.
Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответят.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Когда вы услышите, что номер по интеркому занят,
наберите 7 5 6 или нажмите запрограммированную CALLBK.
Чтобы запрограммировать кнопку CALLBK,
7 6 * + Мягкая кнопка + 7 6 2
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответят.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.

## Slide 12
Кнопка
Процедуры
Разброс
Сообщение о звонке (продолжение)
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Кнопка
Процедуры
Чтобы сохранить номер скоростного набора,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Введите номер скоростного набора.
Наберите телефонные номера, которые нужно сохранить.
Нажмите SPEED. (Вы услышите сигнал подтверждения.)
В GHX-36/46, на любой станции можно запрограммировать 10
номеров скоростного набора, удалив номера скоростного набора
на других станциях. Таким образом, число номеров скоростного
набора на станции составляет 20 (00~19).
Или,
Нажмите кнопку SPEED.
Наберите номер внешней линии или нажмите кнопку
группы линий.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Наберите телефонный номер, который нужно сохранить.
Нажмите кнопку SPEED.
Нажмите кнопку MON.
Чтобы использовать номера скоростного набора,
Нажмите кнопку SPEED.
Выберите номер скоростного набора.
Чтобы стереть номера скоростного набора,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Введите номер скор. набора, который нужно стереть. .
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Чтобы запрограммировать кнопку SPEED,
7 6 * + Мягкая кнопка + 760
Разброс
Номер скор. наб.
308A : 00~19
36 : 00~09
46 : 00~09
616 : 00-19
Скоростной набор на станции
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Чтобы ответить на звонок,
Нажмите мигающую кнопку CALLBK.
На телефоне, с которого было оставлено сообщение,
раздастся тональный сигнал.
Если вам было оставлено сообщение, будет мигать инди-
катор MSG и/или запрограммированная кнопка CALLBK.
Поднимите трубку.
Наберите 7 5 6 или нажмите кнопку CALLBK.
Оставивший сообщение пользователь услышит звонок.
Чтобы запрограммировать кнопку CALLBK,
76* + Мягкая кнопка + 762

## Slide 13
Кнопка
Процедуры
Как установить время,
Наберите 7 4 1 (регулярный) или 7 4 2 (один раз).
Введите время (HHMM) в 24-часовом режиме. (HH = 00~23,
MM = 0~59) (Вы услышите сигнал подтверждения.)
Нажмите кнопку MON.
В установленное время, на вашей станции раздастся
звонок.
Разброс
Система автоматически звонит на станцию, на которой был установлен будильник.
Существуют 2 типа таких звонков: звонок один раз и регулярный звонок.
Как отключить будильник,
Наберите 7 4 3.
Вы услышите сигнал подтверждения и нажмите MON.
Будильник
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Введите 0 0 и нажмите кнопку SPEED еще раз.
Введите имя (до 7 букв с помощью указанных кодов).
Разброс
Вы можете запрограммировать свое имя. Если вы сделаете это, то у пользователей
телефонов с дисплеем на нем будет появляться ваше имя, а не телефонный номер.
A = [1] [2] B = [* ] [2] C = [#] [2] D = [1] [3] E = [* ] [3] F = [#] [3]
G = [1] [4] H = [* ] [4] I = [#] [4] J = [1] [5] K = [* ] [5] L = [#] [5]
M = [1] [6] N = [* ] [6] O = [#] [6] P = [1] [7] Q = [* ] [1] R = [* ] [7]
S = [#] [7] T = [1] [8] U = [* ] [8] V = [#] [8] W = [1] [9] X = [* ] [9]
Y = [#] [9] Z = [#] [1] . = [1] [3] , = [1] [1] пробел = [#] [#]
Нажмите кнопку SPEED.
Положите трубку или нажмите кнопку MON.
Чтобы стереть ваше имя,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Введите 0 0 .
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Программирование вашего имени

## Slide 14
Сообщения II типа
(Только для GHX-36/46/616. Вы можете выбрать сообщения I или II
типа.)
0 0 отменить сообщение
0 1 LUNCH RETURN AT (обедаю, вернусь в) xx:xx
(xx:xx : время (4 цифры))
0 2 VACATION RETURN ON (в отпуске, вернусь) xx:xx
(xx:xx : время или дата (4 цифры)
0 3 ABSENT, RETURN AT CLK (ушел, вернусь в) xx:xx
(xx:xx : время (4 цифры))
0 4 ABSENT, RETURN AT DATE (ушел, вернусь) xx:xx
(xx:xx : дата (4 цифры))
0 5 OUT OF OFFICE - BACK TOM (ушел, буду завтра)
0 6 CALL TO (перезвоните) xxxx (макс. 12 цифр)
0 7 IN OFFICE (в офисе) xxx (3 цифры внутр. номера)
0 8 MEETING CLK (встреча) xx:xx (xx:xx : время (4 цифры))
0 9 : AT HOME (дома)
1 0 : AT BRANCH OFFICE (в филиале)
1 1~2 0 : собственные сообщения пользователя
Повесьте трубку.
Чтобы выключить дисплей с сообщениями,
Введите 7 2 + 0 0 .
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Введите 7 2 .
Наберите номер нужного сообщения. (00~20)
Сообщения II типа
0 0 Отмена сообщения
0 1 OUT OF LUNCH (обедаю)
0 2 ON VACATION (в отпуске)
0 3 OUT OF OFFICE-BACK AM (ушел - вернусь в...аm)
0 4 OUT OF OFFICE-BACK PM (ушел - вернусь в...рm)
0 5 OUT OF OFFICE-BACK TOM (ушел - вернусь завтра)
0 6 OUT OF OFFICE-BACK UNKN (ушел)
0 7 OUT OF TOWN (уехал из города)
0 8 IN A MEETING (на переговорах)
0 9 AT HOME (дома)
1 0 AT BRANCH OFFICE (в филиале)
1 1 ~ 2 0 используются для сообщений, программируемых
самим пользователем.(См. “Как создать сообщение”)
Стандартные сообщения
Кнопка
Процедуры
Разброс
Вы можете выбрать предварительно составленное сообщение, которое будет появляться
на дисплее телефона, который звонит вам.

## Slide 15
GSX/E-21/33,
Существуют 2 переключателя громкости звука, которые расположены на передней панели телефона. Громкость увеличивается, если сдвинуть переключатель вправо.
Правый переключатель - настраивает громкость звонка.
Левый - регулирует громкость спикера и микрофона.
GK-24/36/8S,
Нажимайте кнопки (/), чтобы настроить громкость
звонка, когда телефон звонит.
Нажимайте кнопки (/), чтобы настроить громкость
спикера, когда вы им пользуетесь.
Нажимайте кнопки (/), чтобы настроить громкость
звука, когда вы говорите по внешней линии.
Настройка громкости
Кнопка
Процедуры
Разброс
Кнопка
Процедуры
Спикер автоматически включается, когда вы нажимаете
кнопку внешней линии, кнопку скоростного набора, кнопку
станции или набираете номер станции.
Разброс
“Горячая линия”
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Если вы не набираете номер с запрограммированными
интервалами, то функция горячей линии включается
автоматически.
(В режиме горячей линии можно запрограммировать
звонки по интеркому, выбор внешней линии, выбор
групп внешних линий, функции, программируемые с
помощью мягкой кнопки, и функция скоростного набора)
Чтобы воспользоваться этой функцией, ее надо
запрограммировать.
Разброс
Автоматический выбор

## Slide 16
Кнопки
Процедуры
Благодаря этой функции, при разговоре по внешней
линии каждые 3 минуты дается периодический звуковой
предупреждающий сигнал.
Эту функцию необходимо запрограммировать.
Разброс
Не поднимая трубку,
Введите 7 7 3 ( в 36/46/616)/ * 7 3 (в 308A) или нажмите
запрограммированную кнопку.
Введите 7 7 3 ( в 36/46/616)/ * 7 3 (в 308A) или нажмите
запрограммированную кнопку, чтобы отключить музыку.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Музыка
Эта функция должна быть предварительно запрограммирована.
3-минутное предупреждение

## Slide 17
Изменение сигнала интеркома
Кнопка
Процедуры
Во время внутреннего звонка, нажмите * .
Если станция в тональном режиме, то она переключится
в режим громкоговорящей связи (Handsfree).
Если она в режиме громкоговорящей связи (Handsfree)
или конфиденциальном режиме (Privacy), то переключится
в тональный режим.
Разброс
Следующие функции имеет только GHX-36/46.
Перевод звонка по интеркому
Кнопка
Процедуры
При разговоре по интеркому (только если функция
запрограммирована.)
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 3-значный номер станции или нажмите кнопку
прямого доступа DSS.
Теперь вы можете сделать отслеживаемый и не
отслеживаемый перевод.
Если набранный номер занят или не отвечает, вы можете
опять поговорить со звонящим, нажав кнопку TRANS.
Разброс
Кнопка
Процедуры
Если вы можете делать вызов,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите зону вызова. (См. таблицу ниже.) И вы услышите
предупреждающий сигнал.
Когда сигнал прекратится, говорите.
Повесьте трубку.
Разброс
Общий вызов : # 0 (GHX-308A не имеет)
Внутр. зона 1 : # 1 (GHX-308A не имеет)
Внутр. зона 2 : # 2 (GHX-308A не имеет)
Внутр. вызов : # 5 (GHX-308A не имеет)
Внешний вызов : # 6
Как ответить на вызов,
Подойдите к ближайшему кнопочному телефону.
Наберите # 7 (‘# #’ в GHX-308A) и вы соединитесь с
вызывающим вас лицом.
Вызов

## Slide 18
Кнопка
Процедуры
Разброс
Вы можете поставить звонок по интеркому на удержание с помощью кнопки HOLD.
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Как поставить звонок по интеркому на удержание
Чтобы вы могли воспользоваться этой функцией, у теле-
фона должна быть кнопка ICM.
Чтобы запрограммировать кнопку ICM,
SPEED + SPEED + Мягкая кнопка + 7 7 6
При разговоре по интеркому, нажмите кнопку HOLD.
Возможно, если кнопка ICM является мягкой кнопкой.
Чтобы запрограмировать кнопку ICM,
7 6 * + Мягкая кнопка + 7 7 6
Чтобы продолжить разговор,
Нажмите кнопку ICM, которая запрограммирована как
мягкая кнопка, еще раз.

## Slide 19
Код прямого доступа номер станции
Перевод на ожидание 700~705
Поиск группы 710~717
Сохранение номера 7 7 4
Идентификационный
Код доступа
Установка 7 4 4
Изменение 7 4 5
Блокировка звонка 7 4 7
Отмена блокировки 7 4 8
Ввод кода регистра 7 5 9
Автонабор 7 6 7
Предв. сообщения 7200 ~7220
Универсальный ответ 7 7 7
Цикличная кнопка 7 9
Кнопка ICM 7 7 6
Скоростной набор
Скор. наб. станции SPEED + номер (00~19)
Скор. наб. системы SPEED + номер (20~99)
Повторный набор
Последнего номера SPEED + *
(в GK-24/36) REDIAL
Сохранение SPEED + #
Программирование мягких кнопок
Как запрограммировать мягкие кнопки,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Нажмите мягкую кнопку.
Изучите таблицу и введите нужный код.
Как стереть мягкую кнопку,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Нажмите мягкую кнопку, которую нужно стереть.
Нажмите кнопку FLASH.
Нажмите кнопку MON.
Поднимите трубку и наберите 7 6 * .
Нажмите мягкую кнопку.
Изучите таблицу и введите нужный код.
Положите трубку.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Коды программирования мягких кнопок
GSX/E 8 кнопок, GK-8S,
Музыка 7 7 3 (в GHX-36/46/616)
* 7 3 (в GHX-308A)
Сброс 7 7 5 (в GHX-36/46/616)
Доступ к внеш. лин.
Доступ к группам 9
Группа # 1 8 1
Группа # 2 8 2
Группа # 3 8 3
Группа # 4 8 4
Группа # 5 8 5
Группа # 6 8 6
Группа # 7 8 7
(Группы #4~#7 только у GHX-36/46/616)
Индивидуальная линия
Клавиатура GSX/E, GK-8-кнопочный
SPEED 7 6 0
CONF 7 6 1
CALLBK 7 6 2
DND/FOR 7 6 3
FLASH 7 6 4
MUTE 7 6 5
MON 7 6 6