## Slide 1
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку внешней линии или наберите код
доступа к внешней линии.
Наберите нужный номер.
После того, как на ваш звонок ответят, поднимите трубку
или говорите с помощью спикера.
Если номер занят или не отвечает, нажмите кнопку SPEED
и затем введите сначала 1 цифру, потом 2 цифру для
пошагового звонка.
Как сделать внешний звонок
9, 8 +
162 : 01~48
100 : 01~24
FPII: 01~09
Или, 88 +
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII: 01~34
Как ответить на внешний звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON, чтобы
воспользоваться спикером.
Нажмите мигающую кнопку внешней линии.
(Если вы запрограммировали функцию Ответ на
отдельные линии, то вы можете ответить на звонок,
просто подняв трубку.)
Как сделать групповой звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Разброс
Чтобы сделать групповой звонок по интеркому,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите групповой номер интеркома.
162 : 620~649
100 : 620~634
FPII: 620~627
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 4 9.
Введите 1 для Handsfree, 2 для тонального звонка или 3
для конфиденциального режима.
Нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Изменение режима ответа на звонки по интеркому

## Slide 2
Кнопка
Процедуры
Разброс
Наберите номер интеркома или нажмите запрограмми-
рованную кнопку прямого доступа.
Вы услышите,
- Гудки в тональном режиме. Подождите, пока
другая сторона не ответит на ваш звонок.
- 3 сигнала в режиме HF(громкоговорящая связь) или
PV(конфиденциальный режим). Говорите после сигнала.
Как ответить на звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Если включен интерком,
- в режиме TN(тональный), после звонка по интеркому
поднимите трубку.
- в режиме PV , после 3 тональных сигналов и после того,
как услышите голос звонящего, поднимите трубку.
- в режиме HF (Handsfree), после 3 тональных сигналов
и после того, как услышите голос звонящего, поднимите
трубку или воспользуйтесь громкоговорящей связью.
Разброс
Как поставить внешний звонок на удержание
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку HOLD.
- Два раза, если хотите поставить на удержание только
эту линию.
- Один раз, если хотите поставить на удержание систему.
Или в обратном порядке, в зависимости от того, как
запрограммирована эта функция.
Чтобы восстановить звонок при удержании системы
Поднимите трубку и нажмите мигающую кнопку внешней
линии, чтобы продолжить разговор.
Разброс
Как сделать звонок по интеркому
GSX/E 8 BTN,
Чтобы восстановить звонок ,
Наберите 8 # # или 8 # + номер линии.
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII : 01~34

## Slide 3
Как поставить звонок по интеркому на удержание
Клавиатура GSX/E должна включать запрограммированную
мягкую кнопку ICM.
Чтобы запрограммировать кнопку ICM,
TRANS + Мягкая кнопка + TRANS + 8 3 + HOLD
При разговоре по интеркому, нажмите кнопку ICM или
кнопку HOLD.
Кнопка ICM загорится и вы услышите сигнал интеркома.
Чтобы продолжить разговор,
Нажмите мигающую кнопку ICM и поднимите трубку.
Перевод звонка
Кнопка
Процедуры
Когда на линии внешний звонок,
Нажмите TRANS. (Звонок будет поставлен на удержание.)
Наберите номер станции или нажмите кнопку прямого
доступа.
Теперь вы можете сделать отслеживаемый и неотслежи-
ваемый перевод звонка.
Когда лицо, дополнительный номер которого был набран,
ответит, сообщите о переводе звонка и повесьте трубку.
Просто повесьте трубку, чтобы закончить перевод звонка,
после того, как наберете номер станции или нажмете кнопку
прямого доступа и услышите гудки.
Как ответить на отслеживаемый перевод звонка,
На вашем телефоне раздается такой звонок, который был
выбран вами в режиме ответа на звонки по интеркому.
Ответьте на звонок по интеркому.
Передающий звонок повесит трубку и звонок будет
соединен с вами.
Разброс
STA No.
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII: 100~133
Отслеж.
перевод
Не отслеж.
перевод
Функция
Кнопка
Процедуры
Если вы разговариваете по интеркому или внешней линии
и поступает второй звонок, то будет гореть кнопка HOLD.
После сигнала вы соединитесь с обеими звонящими.
Нажмите HOLD, чтобы поговорить с новым звонящим.
Нажмите HOLD, чтобы переключиться на другой разговор.
Разброс
Эта функция должна быть запрограммирована на станции.
Кнопка
Процедуры
Разброс

## Slide 4
Повторный набор последнего номера
В памяти телефона сохраняется последний набранный во
внешнюю линию номер.
Чтобы набрать такой последний номер автоматически,
Нажмите кнопку REDIAL. (на GK-24/36 или если запро-
граммирована на GSX/Е.) Или,
Нажмите SPEED + *.
Сохранение набранного номера
Кнопка
Процедуры
Разброс
Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,
После набора номера не кладите трубку.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Повесьте трубку.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Сохранение номера в памяти
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку DIAL MEMO.
Наберите нужный номер.
Нажмите кнопку DIAL MEMO снова, чтобы сохранить.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Чтобы проверить сохраненный номер,
В режиме ожидания, нажмите кнопку DIAL MEMO.
Сохраненный номер появится на дисплее (если есть).
При разговоре по внешней линии или по интеркому вы можете сохранить номер в памяти
телефона.

## Slide 5
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку REDIAL.
На GSX/E нужно запрограммировать мягкую кнопку как
кнопку REDIAL.
Чтобы запрограммировать кнопку REDIAL,
TRANS + Мягкая кнопка + TRANS + 8 8 + HOLD
Повесьте трубку.
Если номер занят или не отвечает, то он будет набран
автоматически после определенного периода.
Загораются кнопки MUTE и MON.
Нажмите кнопку MUTE, чтобы начать разговор.
Если номер на внешней линии занят или не отвечает, система может набрать номер еще
раз автоматически.
Выключение микрофона
Кнопка
Процедуры
Разброс
Нажмите кнопку MUTE, чтобы выключить микрофон.
Нажмите кнопку MUTЕ, еще раз, чтобы включить.
Если вы разговариваете по телефону, но хотите что-нибудь сказать присутствующим при
вашем разговоре лицам, вы можете сделать так, что звонящий ничего не услышит.
Автоматический набор номера
Очередь
Кнопка
Процедуры
Разброс
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку занятой внешней линии или кнопку
группы линий.
Когда вы нажмете кнопку CALLBK, загорится кнопка
CALLBK и вы услышите подтверждающий сигнал.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Если вы запрограммировали кнопку CALLBK на 8-кнопоч-
ной клавиатуре, нажмите CALLBK или наберите 5 6.
Повесьте трубку.
Если линия занята и вы хотите встать в очередь, чтобы подключится к линии, когда она
освободится, проделайте следующее:
Нажмите запрограммированную кнопку MUTE, чтобы
выключить микрофон..
GSX/E 8 BTN,
GSX/E 8 BTN,

## Slide 6
Ответ на запрос в очереди
Кнопка
Процедуры
Если ваш телефон является главной станцией и он занят
или находится в режиме DND (“не беспокоить”), то все
звонки будут передаваться на станцию-секретаря.
Если ваш телефон является станцией-секретарем, то вы
можете сообщить на главную станцию, которая находится
в режиме DND, о поступившем звонке с помощью
функции ожидания звонка.
Разброс
Пошаговый звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Наберите внутренний номер.
После того, как услышите сигнал ICM, указывающий на то,
что линия занята, введите последнюю цифру нужного
номер в той же группе номеров
(например, если занят номер “112”, нажмите “4”, чтобы
набрать номер “114”.)
При внешнем звонке нажмите кнопку SPEED и последнюю
цифру.
Ответ на групповой звонок
Кнопка
Процедуры
Разброс
Вы должны находится в той же группе станций, что и станция, на которую поступил звонок.
Вы слышите поступающий звонок.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 6 6 .
Перевод главная станция/станция-секретарь
Кнопка
Процедуры
Разброс
Когда внешняя линия или одна из линий группы линий
освобождается,
Вы услышите гудки и загорится кнопка этой линии.
Поднимите трубку и наберите номер.

## Slide 7
Ответ на звонок, поступающий в другую группу станций
Кнопка
Процедуры
Вы слышите звонок по интеркому или из внешней линии
в другой группе.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите * и введите номер станции, на которую поступил
звонок.
Звонок соединится с вашим телефоном.
Разброс
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII: 100~133
Конференция
Кнопка
Процедуры
Разброс
Чтобы начать конференцию,
Наберите нужный номер. (внешний или внутренний)
Нажмите CONF. (Первый номер ставится на удержание
и кнопка CONF загорится.)
Наберите второй номер.
Нажмите кнопку CONF два раза.
Говорите.
Чтобы подключить к конференции другое лицо,
Нажмите CONF.
Наберите второй номер.
Нажмите CONF два раза.
Чтобы временно выйти из конференции,
Нажмите CONF и повесьте трубку.
Другие номера останутся в конференции.
Повторное подключение к конференции,
Поднимите трубку и нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку CONF.
Чтобы отключить другое лицо,
(Вы должны участвовать в конференции.)
Нажмите кнопку внешней линии того лица, которое вы
хотите отключить от конференции.
Нажмите кнопку CONF.
Чтобы закончить конференцию,
Повесьте трубку или нажмите кнопку CONF.
Чтобы воспользоваться этой функцией, вам нужно
запрограммировать кнопку CONF как мягкую кнопку.
GSX/E 8 BTN,

## Slide 8
Ожидание звонка
Кнопка
Процедуры
Номер по интеркому занят. Нажмите “*”, последнюю
цифру номера или кнопку прямого доступа.
Разговаривающий по телефону, номер которого занят,
услышит сигнал.
Теперь он может ответить на ваш звонок .Вы можете
поговорить с ним или повесить трубку, чтобы перевести
поступивший звонок на его номер.
.
Разброс
Если номер станции, который вы набираете, занят, вы можете предупредить
пользователя этого телефона.
Ответ на звонок, находящийся на ожидании с функцией
Кнопка
Процедуры
Вы услышите сигнал ожидания и загорится кнопка HOLD.
Нажмите HOLD, чтобы поговорить со вторым звонящим.
Первый звонок ставится на удержание.
Вы сможете продолжить первый разговор, когда закончите
второй разговор.
Разброс
Возвратный звонок
Кнопка
Процедуры
Если номер интеркома занят, нажмите кнопку CALLBK.
Если номер интеркома занят, наберите TRANS + 5 6 или,
нажмите запрограммированную кнопку CALLBK.
Повесьте трубку.
Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответят.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Разброс
Если номер, который вы набираете, занят, вы можете сообщить о своем звонке.
GSX/E 8 BTN,

## Slide 9
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
(Кнопка MON загорится.)
Нажмите кнопку DND/FOR.
Введите тип переадресации;
0 - Follow me (отслеживание)
1 - Unconditional (без условий)
2 - Busy calls (если номер занят)
3 - No answer calls (если номер не отвечает)
4 - Busy/no answer calls (если номер занят/не отвечает)
5 - Station off-net (если станция вне сети)
6 - Incoming outside line to off-net (system attendant only)
(Входящий внешний звонок на станцию, которая
находится вне сети - только со станции оператора.)
7 - DVU forward (переадресация DVU)
Наберите номер станции, нажмите кнопку прямого доступа
или номер группы интеркома.
(Если установлен тип Follow-me, наберит идентифика-
ционный код доступа.)
Вы услышите подтверждающий сигнал, а на другой
станции загорится кнопка DND/FOR.
Повесьте трубку.
Разброс
Кнопка
Процедуры
Если номер не отвечает, нажмите кнопку CALLBK.
На другом телефоне загорится индикатор CALLBK LED.
Если номер интеркома занят, наберите TRANS + 5 6 или,
нажмите запрограммированную кнопку CALLBK.
Повесьте трубку.
Чтобы ответить на звонок,
Нажмите мигающую кнопку CALLBK.
На телефоне, с которого было оставлено сообщение,
раздастся тональный сигнал.
Если вам было оставлено сообщение, будет мигать инди-
катор MSG и/или запрограммированная кнопка CALLBK.
Поднимите трубку.
Наберите 5 7 или нажмите кнопку CALLBK.
Оставивший сообщение пользователь услышит звонок.
Разброс
Сообщение о звонке
Переадресация звонка
Станция №
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII: 100~133
Группа интерком
162 : 620~649
100 : 620~634
FPII : 620~627
GSX/E 8 BTN,
GSX/E 8 BTN,

## Slide 10
Если на вашем телефоне, запрограммирована эта функция,
Положите трубку, нажмите DND/FOR(или во время звонка).
Загорится индикатор, указывающий на режим DND.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 5 3 или запрограммированную DND/FOR.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Повесьте трубку.
Чтобы отменить данную функцию,
Нажмите кнопку DND/FOR (не поднимая трубку).
Индикатор погаснет и функция будет отключена.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 5 3 или нажмите запрограммированную
кнопку DND/FOR.
Чтобы отменить переадресацию,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку DND/FOR и нажмите #.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Переадресация (продолжение)
Кнопка
Процедуры
Разброс
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 5 4 или нажмите кнопку DND/FOR.
Введите тип переадресации.
Наберите номер станции или номер прямого доступа.
Повесьте трубку.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 5 4 # или нажмите запрограммированную кнопку
DND/FOR.
Повесьте трубку.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Функция “не беспокоить” (Do Not Disturb)
GSX/E 8 BTN,
GSX/E 8 BTN,
GSX/E 8 BTN,
GSX/E 8 BTN,

## Slide 11
Кнопка
Процедуры
Чтобы сохранить номера скор. набора на станции,
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19).
Наберите телефонный номера, которые нужно сохранить.
Нажмите кнопку HOLD.
Введите имя для набора по имени. (Доп. опция.)
Или,
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Наберите телефонный номер, который нужно сохранить.
Нажмите кнопку внешней линии и кнопку группы линий.
Нажмите кнопку HOLD.
Чтобы использовать номера скор. набора станции,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Чтобы использовать номера скор. набора системы,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора
Чтобы стереть номера скоростного набора,
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора, который нужно стереть.
Нажмите кнопку HOLD.
Разброс
Номера скор.
набора системы
162 : 200~999
100 : 200~399
FPII: 200~399
Скоростной набор на станции
Чтобы изменить код доступа,
Нажмите кнопку TRANS и наберите 4 5.
Введите старый 5-значный идентификационный код
доступа. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Теперь введите новый 5-значный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтвержу. сигнал.)
Идентификационный код доступа
Кнопка
Процедуры
Чтобы установить код доступа,
Нажмите кнопку TRANS и наберите 4 4. (Загорится MON.)
Введите 5-значный идентификационный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтвержу. сигнал.)
Разброс
Во избежание неавторизованного использования вашей станции, в системе предусматри-
вается система блокировки станции с помощью идентификационного кода доступа

## Slide 12
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS и наберите 4 6. (Загорится MON)
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтвежд. сигнал.)
Кнопка MUTE будет гореть до тех пор, пока блокировка
не будет снята.
Разброс
Примечание : Необходимо установить идентификационный код доступа.
Блокировка внешних звонков
Отмена блокировки внешних звонков
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS и наберите 4 7.
Наберите ваш идентификационный код доступа.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Кнопка МUTЕ погаснет.
Разброс
Кнопка
Процедуры
Чтобы установить время будильника,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 4 1 и 4 цифры времени (HHMM) в 24-часовом
режиме. (HH(часы) = 00~23, MM(минуты) = 0~59)
Нажмите кнопку HOLD для того, чтобы звонок был “один
раз” или нажмите # и затем кнопку HOLD, чтобы “звонок
раздавался регулярно, пока эта функция не будет
отменена”. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Разброс
Система автоматически звонит на станцию, на которой был установлен будильник.
Существуют 2 типа таких звонков: звонок один раз и регулярный звонок
Чтобы отменить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS и наберите 4 2.
Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий
сигнал.)
Функция будильника

## Slide 13
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите кнопку SPEED и наберите 0 0.
Введите нужный телефонный номер.
Нажмите кнопку HOLD.
Введите имя (до 7 букв с помощью указанных кодов).
Разброс
Вы можете запрограммировать свое имя. Если вы сделаете это, то у пользователей
телефонов с дисплеем на нем будет появляться ваше имя, а не телефонный номер.
A = [2] [1] B = [2] [2] C = [2] [3] D = [3] [1] E = [3] [2] F = [3] [3]
G = [4] [1] H = [4] [2] I = [4] [3] J = [5] [1] K = [5] [2] L = [5] [3]
M = [6] [1] N = [6] [2] O = [6] [3] P = [7] [1] Q = [7] [* ] R = [7] [2]
S = [7] [3] T = [8] [1] U = [8] [2] V = [8] [3] W = [9] [1] X = [9] [2]
Y = [9] [3] Z = [9] [#] . = [1] [3] , = [* ] [3] : = [* ] [2] пробел = [* ] [1]
0 = [0] [0] 1 = [1] [0] 2 = [2] [0] 3 = [3] [0] 4 = [3] [0] 5 = [5] [0]
6 = [6] [0] 7 = [7] [0] 8 = [8] [0] 9 = [9] [0]
Нажмите кнопку HOLD.
Программирование вашего имени
Стандартные сообщения
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS и наберите 7 7.
Введите номер сообщения, а также дату, время или
номер станции, если необходимо.
Нажмите кнопку HOLD.
0 1 LUNCH, RTN HH:MM (обедаю, вернусь в...)
0 2 ON VACATION/RTN DATE (MM:DD) (в отпуске, вернусь)
0 3 OUT OF OFFICE/RTN TIME (HH:MM) (ушел, вернусь в)
0 4 OUT OF OFFICE/RTN DATE (MM:DD) (уехал, вернусь)
0 5 OUT OF OFFICE/RTN UNKNOWN (уехал)
0 6 CALL : XXXXX (позвоните по номеру...)
0 7 IN OFFICE/STA XXXX (в офисе ...)
0 8 IN A MEETING/RTN TIME (HH:MM) (на встрече, вернусь в ...)
0 9 AT HOME (дома)
1 0 AT BRANCH OFFICE (в филиале)
# to cancel (отмена)
1 1 ~ 2 0 используются для сообщений, программируемых
самим пользователем.(См. “Как создать сообщение”)
Разброс
Вы можете выбрать предварительно составленное сообщение, которое будет появляться
на дисплее телефона, с которого вам звонят.
Чтобы удалить сообщение с дисплея,
Нажмите мигающую кнопку DND/FOR.

## Slide 14
Кнопка
Процедуры
Если вы можете делать вызов,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите зону вызова. (См. таблицу ниже.) И вы
услышите предупреждающий сигнал.
Когда сигнал прекратится, говорите.
Повесьте трубку.
GDK-162 GDK-100 GDK-FPII
Разброс
Общий вызов 4 9 4 9 4 9
Внутрен. зона 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1
: : :
Внутрен. зона 05 4 0 5 4 0 5 4 0 5
: :
Внутрен. зона 15 4 1 5 4 1 5
: :
Внутрен. зона 20 4 2 0
Внутр.общ.вызов 4 3 4 3 4 3
Внешняя зона 1 4 6 4 6 4 6
Внешняя зона 2 4 7 4 7 -
Внеш.общ.вызов 4 8 4 8 4 8
Как ответить на вызов,
Подойдите к ближайшему кнопочному телефону.
Поднимите трубку и наберите 4 4.
Вызов
Кнопка
Процедуры
Разброс
Поступил внешний звонок,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите номер для ожидания.
Чтобы восстановить внешний звонок,
Поднимите трубку или нажмите кнопку ON/OFF.
Наберите номер для ожидания.
162 : 601~619
100 : 601~610
FPII : 601~605
Перевод звонка и постановка на ожидание

## Slide 15
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите мигающую кнопку внешней линии. Если
внешняя линия не установлена, наберите 6 9.
Вы соединитесь с внешней линией.
Разброс
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 7 3.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Музыка
Сброс
Кнопка
Процедуры
Поступил внешний звонок. Нажмите кнопку FLASH.
Разброс
Разъединяет внешнюю линию. Может использоваться для повторного набора, если система
подключена к мини-АТС.
Универсальный ночной ответ
Спикер (громкоговоритель)
Чтобы включить спикер,
Нажмите кнопку MON.
Наберите номер внешней линии или интеркома.
Кнопка
Процедуры
Разброс
Спикер автоматически включается, когда вы нажимаете кнопку внешней линии, кнопку
скоростного набора, кнопку станции или набираете номер станции.

## Slide 16
Станция DVU (системных сообщений)
Время ;
Наберите 6 7 1.
Вы услышите, “Time is XX : XX PM.” (Время: .....)
Дата :
Наберите 6 7 2.
Вы услышите, “Date is December, 20th.” (Дата: .....)
Номер станции :
Наберите 6 7 3.
Вы услышите, “This is station XXXX.” (Номер станции: .....)
Кнопка
Процедуры
Разброс станций
Запись ваших сообщений,
Наберите 6 7 4.
Чтобы окончить запись, нажмите кнопку MON или HOLD.
(кнопка MON: автоматически стирается через 48 часов
кнопка HOLD: запись сохраняется, пока не будет стерта)
Если сообщение записано, то звонящий услышит ваше
сообщение, если вы не ответите на его звонок в течение
определенного периода времени. (4 сек.)
Как стереть сообщение,
Наберите 6 7 5.
Как проиграть ваше сообщение,
Наберите 6 7 6. (Вы услышите свое сообщение.)
Статус станции ;
Наберите 6 7 7. (Вы услышите следующие сообщения
с (a) по (h). Пункты c-g будут пропущены, если эти
функции не включены.)
a) Номер станции XXXX
b) Сообщения X
c) Время будильника XXXX AM или PM
d) Функция DND
e) Переадресация на XXXX
f) Переадресация на номер скоростного набора XXX
g) Блокировка (временное изменение COS)
h) COS X
Вызов вашего сообщения,
Наберите 6 7 8.
Поднимите трубку, чтобы записать сообщение.
Нажмите кнопку HOLD.

## Slide 17
Код прямого доступа номер станции
162 :100~291
100 :100~171
FPII:100~133
Перевод звонка номер ожидания
на ожидание 162 :601~619
100 :601~610
FPII:601~605
Поиск группы поиск внутр. группы
162 :620~649
100 :620~634
FPII:620~627
Сохранение номера TRANS + 8 0
Ожидание TRANS + 8 5
Функция будильника
Установка (постоян.) TRANS + 4 1
Отмена TRANS + 4 2
Вызов См. страницу 44
Идентиф. код доступа
Установка TRANS + 4 4
Изменение TRANS + 4 5
Блокировка звонка TRANS + 4 6
Отмена блокировки TRANS + 4 7
Программирование мягких кнопок
Как запрограммировать мягкие кнопки,
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите нужную мягкую кнопку.
Руководствуясь таблицей, введите нужный код.
Нажмите кнопку HOLD.
Как стереть мягкую кнопку,
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите нужную мягкую кнопку.
Нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Процедуры
Разброс станций
Коды программирования мягких кнопок
Сообщения TRANS/PGM + 7 7
Музыка TRANS/PGM + 7 3
Удержание интеркома TRANS/PGM + 8 3
Универсальн. звонок 6 9
Цикличная кнопка TRANS/PGM + 8 4
Скоростной набор
Доступ к внеш. линии
Групповой доступ 9
Группа #1 8 0 1
Группа #2 8 0 2
: :
Группа #48 8 4 8
(До группы #24 в GDK-100)
Отдельный доступ к 8 8 + № линии.
Линии 162 :01~96
100 : 01~48
FPII: 01~34
Клавиатура GSX/E, GK-8 кнопок
SPEED TRANS + 9 0
CONF TRANS + 9 1
CALLBK TRANS + 9 2
DND/FOR TRANS + 9 3
FLASH TRANS + 9 4
MUTE TRANS + 9 5
ON/OFF TRANS + 9 6