## Slide 1
Сохранение номеров скоростного набора
Поднимите трубку.
Наберите 7 5 5.
Наберите номер скоростного набора.
(00~09 : 36/46, 00-19 : 308A/616)
Наберите номер, который вы хотите сохранить.
Положите и сразу поднимите трубку.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Как использовать скоростной набор
Поднимите трубку.
Наберите 7 5 * или 758
Наберите номер скоростного набора.
(00~09 : 36/46, 00-19 : 308A/616)
Повесьте трубку.
Как перевести звонок на ожидание
Если номер занят,
Положите и сразу поднимите трубку.
Наберите 3 .
Говорите, когда номер ответит.
Как получить звонок на ожидании
На ваш телефон поступил предупрежд. сигнал.
Повесьте трубку, чтобы ответить на второй звонок,
или проигнорируйте второй звонок.
Сообщение об ожидании
Чтобы оставить сообщение об ожидании,
Наберите номер интеркома.
Положите и сразу поднимите трубку.
Наберите 7 5 6 .
Повесьте трубку.
Чтобы ответить на сообщение об ожидании,
(Только на GHX-36/46, нельзя применять без специального устройства)
Поднимите трубку.
Наберите 7 5 6 .
Звонок поступит на оставившую сообщение станцию
Возвратный звонок
Чтобы оставить запрос на возвратный звонок,
Наберите номер. (Если занят, услышите короткие
гудки.)
Наберите 7 5 6 .
Повесьте трубку.
Конференция
Вы можете установить конференцию с двумя внешними или одной внутренней станцией. (Чтобы установить конференцию с внешними станциями, необходимо включить функцию многоканальной конференции)
Наберите номер одной стороны.
Положите и сразу поднимите трубку и наберите
7 5 2 .
Наберите номер внутренней стороны, которую вы
хотите подключить к разговору.
Когда он ответит, положите и сразу поднимите трубку.
Наберите 7 5 2 .
Как сделать внешний звонок
Поднимите трубку.
Наберите нужный код доступа.
308A : 9 , 81~83 или 8801~8803
36 : 9, 81~87 или 8801~8812
46 : 9, 81~87 или 8801~8814
616 : 9, 81~87 или 8801~8806
Наберите номер.
Как сделать звонок по интеркому
Поднимите трубку.
Наберите 3-значный номер интеркома.
Как поставить звонок на удержание (отдельная линия)
Поступил внешний звонок. Положите и сразу
поднимите трубку.
То же самое, чтобы продолжить разговор.
(система)
Поступил внешний звонок. Положите и сразу
поднимите трубку.
Наберите 8.
Чтобы продолжить разговор, наберите 8 *.
Как восстановить звонок на удержании
Поднимите трубку.
Наберите 8 9 (или 8 #) и номер линии.
(01-03 : 308A, 01-12 : 36, 01-14 : 46, 01-06 : 616)
Как перевести звонок на другой номер
Поступил внешний звонок. Положите и сразу
поднимите трубку.
Наберите нужный номер станции.
Повесьте трубку.
(или, повесьте трубку после того, как объявите
о переводе)
Сброс
Разъединяет внешнюю линию.
Поступил внешний звонок. Положите и сразу
поднимите трубку.
Наберите 7 5 1 телефонный номер.
Переадресация звонка
Поднимите трубку.
Наберите 7 5 4 .
Наберите номер для переадресации.
0 - без условий, 2 - если номер занят
1 - если номер не отвечает,
3 - если занят или не отвечает
5 - если находится вне сети
(В GHX-308A не нужно набирать номер для
переадресации.)
Если вы используете типы 1-4, наберите доп.
номер. (Если выбираете тип 5, наберите
телефонный номер для переадресации.)
Повесьте трубку.
Как отменить: поднимите трубку, наберите 754.
Повесьте трубку.

## Slide 2
Идентификационный код доступа
Идентификационный код доступа позволяет заблокировать вашу станцию во избежание неавторизованного пользования.
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 4 и введите 4-значный код
(0000~9999)
Повесьте трубку.
Чтобы изменить идентификационный код,
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 5 .
Введите ваш старый идентификационный код.
Наберите новый код.
Повесьте трубку.
Блокировка внешних звонков
Если ваша станция зарегистрирована,
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 7 .
Повесьте трубку.
Отмена блокировки внешних звонков
Если ваша станция была зарегистрирована и заблокирована,
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 8 и введите код доступа.
Повесьте трубку.
Функция будильника
Система может автоматически сделать звонок на вашу станцию в определенное время.
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 1 (постоянно) или 7 4 2 (один раз).
Введите время (HHMM) в 24-часовом режиме.
(HH (часы) : 00~23, MM (минуты) :00~59)
Повесьте трубку.
Чтобы отменить функцию будильника,
Поднимите трубку.
Наберите 7 4 3 .
Повесьте трубку.
Универсальный ночной ответ
Если ночью поступает звонок,
Поднимите трубку.
Наберите код доступа UNA (универсального
ночного ответа) 7 7 7 .
Если такой код запрограммирован, то вы
сможете ответить на этот звонок.
Стандартные сообщения
Вы можете выбрать стандартные сообщения, кото-
рые будут появлятся на дисплее звонящего вам
телефона.
Поднимите трубку.
Наберите 7 2 .
Наберите номер сообщения (01~20).
Сообщения типа I
0 0 : отмена сообщения
0 1 : OUT OF LUNCH
0 2 : ON VACATION
0 3 : OUT OF OFFICE - BACK AM
0 4 : OUT OF OFFICE - BACK PM
0 5 : OUT OF OFFICE - BACK TOM
0 6 : OUT OF OFFICE - BACK UNKN
0 7 : OUT OF TOWN
0 8 : IN A MEETING
0 9 : AT HOME
1 0 : AT BRANCH OFFICE
1 1~2 0 : Собственные сообщения пользователя
Сообщения типа II
(Только для GHX-36/46/616. Вы можете выбрать
сообщения типа I или II.)
0 0 : отмена сообщения
0 1: Lunch, return at xx:xx (xx:xx : время (4 цифры))
0 2 : On vacation, return on xx:xx
(xx:xx : время или дата (4 цифры))
0 3 : Absent, return at clk xx:xx (xx:xx : вр. (4 цифры))
0 4 : Absent, return at dt xx:xx(xx:xx : дата (4 цифры))
0 5 : Out Of Office - Back Tom
0 6 : Out Of Office - Call To xxxx (макс. 12 цифр)
0 7 : In Office xxx (номер интеркома)
0 8 : Meeting clk xx:xx (xx:xx : время (4 цифры))
0 9 : At Home
1 0 : At Branch Office
1 1~2 0 : Собственные сообщения пользователя
Повесьте трубку.
Вызов (Для GHX-308A только внешний вызов)
Поднимите трубку.
Наберите номер зоны вызова.
Сделайте свое сообщение.
Повесьте трубку.
Зоны вызова
Общий вызов : # 0 Все внутренние зоны : # 5
Внутр. зона 1 : # 1 Внешний вызов : # 6
Внутр. зона 2 : # 2
Чтобы ответить на вызов: # 7 ( ## на GHX-308A)
Программирование имени
Поднимите трубку.
Наберите 755* и введите имя (до 7 букв)
A = [1] [2] B = [* ] [2] C = [#] [2] D = [1] [3] E = [* ] [3]
F = [#] [3] G = [1] [4] H = [* ] [4] I = [#] [4] J = [1] [5]
K = [* ] [5] L = [#] [5] M = [1] [6] N = [* ] [6] O = [#] [6]
P = [1] [7] Q = [* ] [1] R = [* ] [7] S = [#] [7] T = [1] [8]
U = [* ] [8] V = [#] [8] W = [1] [9] X = [* ] [9] Y = [#] [9]
Z = [#] [1] . = [1] [1] пробел = [#] [#]
Положите и сразу поднимите трубку.
Повесьте трубку.
(Чтобы стереть имя, наберите 755*. Затем положите и
сразу поднимите трубку.)
Функция DND (“не беспокоить”)
Поднимите трубку.
Наберите 753, чтобы вкл/выкл. функцию DND.
Повесьте трубку