## Slide 1
Функция будильника (активна, пока не будет отключена)
Чтобы установить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 4 1. (Загорится кнопка MON.)
Введите зону станций. (6 цифр) Если одна, наберите номер дважды.
Введите время, после того, как услышите подтверждающий сигнал,
(HHMM=час и минуты) в 24-часовом режиме. (HH/час = 00~23,
MM/минуты = 0~59)
Нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Процедуры
Чтобы отменить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 4 2. (Вы услышите подтверждающий сигнал и
загорится кнопка MON.)
Наберите зону станций.
Нажмите кнопку HOLD. (кнопка MON перестанет мигать.)
Вмешательство оператора системы
Кнопка
Процедуры
Как настроить мягкую кнопку для вызова этой функции,
Нажмите кнопку TRANS.
Нажмите мягкую кнопку.
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите 8 6.
Нажмите кнопку HOLD.
Как воспользоваться этой функцией,
Нажмите кнопку прямого доступа DSS той станции, на которую вы
хотите позвонить (Вы услышите короткие гудки).)
Нажмите кнопку ATD INTRUSION.
(На такой станции будет слышен предупреждающий сигнал, после
чего будет установлена 3-сторонняя конференция.)
Оператор системы может вмешиваться в разговор по внешней линии.

## Slide 2
Блокировка внешней линии для исходящих звонков
Кнопка
Процедуры
Как установить блокировку на исходящие звонки,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите * 8.
Нажмите кнопку внешней линии. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Теперь кнопка внешней линии заблокирована.
Повторите процедуры, чтобы отменить блокировку.
Изменение формата времени и даты
Кнопка
Процедуры
Как изменить формат даты на дисплее,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите * 5.
Формат будет изменяться с DDMMYY на MMDDYY и наоборот.
(YY : год, MM : месяц, DD : день)
Как изменить формат времени на дисплее,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите * 6.
Вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой режим.
Как создать свои собственные сообщения
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите * 7.
Наберите номер нужного сообщения. (11~20)
Введите сообщение с помощью указанных ниже кодов.
Нажмите кнопку HOLD.
A = [2] [1] B = [2] [2] C = [2] [3] D = [3] [1] E = [3] [2] F = [3] [3]
G = [4] [1] H = [4] [2] I = [4] [3] J = [5] [1] K = [5] [2] L = [5] [3]
M = [6] [1] N = [6] [2] O = [6] [3] P = [7] [1] Q = [7] [* ] R = [7] [2]
S = [7] [3] T = [8] [1] U = [8] [2] V = [8] [3] W = [9] [1] X = [9] [2]
Y = [9] [3] Z = [9] [#] . = [1] [3] , = [* ] [3] : = [* ] [2] пробел = [* ] [1]
0 = [0] [0] 1 = [1] [0] 2 = [2] [0] 3 = [3] [0] 4 = [3] [0] 5 = [5] [0]
6 = [6] [0] 7 = [7] [0] 8 = [8] [0] 9 = [9] [0]

## Slide 3
Распечатка отчетов SMDR
Кнопка
Процедуры
О станциях,
Наберите * 0.
Введите разброс станций.
Нажмите кнопку HOLD.
Отчеты SMDR будут распечатаны с помощью принтера, подключенного
к KSU.
Об отчетных группах,
Наберите * 1.
Введите нужную отчетную группу.
Нажмите кнопку HOLD.
(Отчеты SMDR будут распечатаны с помощью принтера, подключенного
к KSU.)
Стирание отчетов SMDR
Кнопка
Процедуры
Стирание отчетов о станциях,
Наберите * 2.
Введите разброс станций.
(Будут стерты отчеты SMDR о всех указанных станциях.)
Нажмите кнопку HOLD.
Стирание информации об отчетной группе,
Наберите * 3.
Введите номер отчетной группы.
(Будут стерты отчеты SMDR о всех указанных станциях.)
Нажмите кнопку HOLD.
Как узнать оплату за звонки,
Наберите * 4.
Введите номер станции.
Нажмите кнопку HOLD.

## Slide 4
Временное изменение класса услуг (COS)
Включение функции временного изменения класса услуг,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 2.
Укажите разброс станций.
Нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Процедуры
Пользователь станции может временно изменить класс услуг, чтобы защитить себя от неав-
торизованного пользования станции (Сначала необходимо установить 5-значный код доступа)
Отключение , функции временного изменения класса услуг,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 3.
Укажите разброс станций.
Нажмите кнопку HOLD.
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 4.
В DVU, наберите 0 1 для сообщения 1 , наберите 0 2 для сообщения
2 или 0 3 для сообщения 3. (Сообщение 3 воспроизводится, если
номер занят.)
В EDVU вам предлагается 31 (01~31) системное сообщение.
1~9 : для поиска или информации о компании
10 : для неправильной информации
11 : для Timeout message (сообщение об окончании разговорного времени)
12 : для Try again message (попробуйте еще раз)
13 : для Transfer to attendant message (перевод звонка на станцию оператора)
14 : для Leave message (оставьте сообщение)
15 : для Record message (запишите сообщение)
16 : для Enter authorization message (введите сообщение о разрешении)
17 : для MOH message (сообщение МОН)
18 : для Busy message (сообщение “занято”)
Нажмите кнопку # после того, как прослушаете сообщение.
Запишите сообщение и нажмите кнопку HOLD.
Кнопка
Процедуры
Эти сообщения может записать только оператор системы.
Приветствия, записанные в системе

## Slide 5
Анализ трафика
Кнопка
Процедуры
Как установить эту функцию,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 7 1.
Нажмите кнопку HOLD.
Как отключить данную функцию,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 7 2.
Нажмите кнопку HOLD.
Как распечатать результаты анализа трафика,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 7 3.
Нажмите кнопку HOLD.
Как отменить распечатку результатов,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 7 4.
Нажмите кнопку HOLD.
Система будет отслеживать и записывать различную информацию о рабочих нагрузках (трафике), которую затем можно распечатать. С помощью этой информации можно определить, правильно ли работает система.
Если данная функция включена, то информация о работе системы будет записываться до тех пор, пока не будет отключена. Информация о трафике направляется на порт RS232C. Информация о трафике бывает двух типов.
К первому типу относится информация о том, сколько раз выполнялась та или иная операция. Информация имеет цифровые значение в пределах от 00000 до 99999. Ко второму типу относится информация о времени использования того или иного устройства, т.е. станций, внешних линий, ресиверов DTMF и т.д. Время использования дается в секундах от 00000 дo 99999. Данная информация накапливается со времени, когда функция была включена, и сбрасывается только после выключения функции или после того, как значения превысят указанные пределы.
Чтобы включить/выключить дневной/ночной режим вручную,
Нажмите кнопку DND/FOR на станции оператора.
Кнопка
Процедуры
Станция оператора имеет ночной режим обслуживания, которая позволяет воспользоваться
специальными функциями тем станциям, которые не имеют таких привилегий днем.
Чтобы включать/выключать дневной/ночной режим автоматически,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите # 9.
Введите ДНЕВНОЕ + НОЧНОЕ ВРЕМЯ, или ДНЕВНОЕ + * или НОЧНОЕ + * .
Введите в формате HHMM (HH(часы) = 00~23, mm (минуты) = 00~59).
Нажмите кнопку HOLD.
Дневной/ночной режим обслуживания (ручной/автоматический)

## Slide 6
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку SPEED.
Наберите номер скоростного набора.
Группу номеров скоростного набора можно сохранить в системе. К ним будут иметь доступ
только определенные станции.
GDK-162 : 200~999
100 : 200~399
FPII : 200~299
Выбор музыкального канала оператором
Кнопка
Процедуры
Чтобы включить эту функцию,
Нажмите кнопку TRANS..
Наберите * 0.
Введите музыкальный канал (0,1,2).
Нажмите кнопку HOLD.
Оператор может выбрать источник музыкального канала для ICM.
Как стереть сообщение на станции
Кнопка
Процедуры
Оператор может отключить функции DND, CALL FORWARD и предварительные сообщения
на другой станции.
Нажмите кнопку TRANS. (Кнопка TRANS будет мигать, а кнопка MON
будет гореть постоянно.)
Наберите * 9.
Наберите разброс станций, на который вы хотите стереть сообщения.
Нажмите кнопку HOLD.
(Вы услышите сигнал подтверждения и станция автоматически перейдет
в режим ожидания.)
Скоростной набор из системы

## Slide 7
Как сделать звонок по интеркому с помощью кнопок DSS
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. (Кнопка MON загорится.)
Нажмите кнопку прямого доступа DSS .
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE.
Сообщение по интеркому
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON Кнопка.
Нажмите кнопку PAGE.
Скажите свое сообщение.
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE.
Перевод внешнего звонка на другую станцию
Кнопка
Процедуры
Поступил звонок по внешней линии. Нажмите кнопку прямого доступа DSS.
Вы можете подождать, пока на звонок ответят, чтобы объявить о переводе
или,
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE.
Групповой звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку ON/OFF.
Нажмите запрограммированную кнопку INTERCOM GROUP CALL.
Вы соединитесь со свободной станцией в группе.
Получение доступа к телефону, который находится в режиме DND
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку прямого доступа DSS (Вы услышите гудки.)
Нажмите кнопку OVERRIDE.

## Slide 8
Алфавитный указатель
A
Автонабор последнего номера ............................ 35
Б
Блокировка внешних звонков ............................... 42
Будильник ..........................................................… 42
B
Возвратный звонок .............................................. .38
Вызов ................................................................... 44
Восстановление внешних звонков .................…..42
И
Идентификационный код пользователя...........… 41
Изменение сигнала интеркома............................ .31
К
Как ответить на звонок по интеркому.............…. 32
Как сделать внешний звонок ...........................… 31
Как ответить на внешний звонок .....................… 31
Как ответить на запрос в очереди ................….. 36
Конференция .................................................….. 37
М
Музыка ...........................................................….. 45
О
Очередь ...........................................................… 35
Ответ на звонок на ожидании.........................…. 38
Ожидание звонка ................................................. 38
Отключение микрофона ...................................... 35
П
Переадресация .................................................... 39
Перевод звонка на ожидание .............................. 44
Перевод звонка ................................................… 33
Перевод главная станция/станция-секретарь … 36
Программирование имени ............................…... 43
Р
Режим DND ...................................................…… 40
С
Составленные сообщения ............................…… 43
Спикер ...........................................................…… 45
Сохранение номеров ........................................ .. 34 Скоростной набор на станции .......................….. 41
Сброс ..............................................................…..45
Сообщение об ожидании ................................…. 39
Станция DVU ...................................................… 46
У
Удержание внешнего звонка.........................…... 32
Удержание звонка по интеркому ..............…..… 33
Ф
Функция Voice Over .........................................… 33
Действия оператора системы
Скоростной набор из системы .........................… 53
Выбор музыкального канала оператором ....….. 53
Как стереть сообщение на станции .................… 53
Звонок по интеркому с помощью кнопок DSS..… 54
Сообщение по интеркому ................................... 54
Групповой звонок по интеркому ......................... 54
Доступ к станции в режиме DND ........................ 54
Функция будильника ........................................... 48
Вмешательство оператора ................................. 48
Блокировка внешней линии ............................... 49
Изменение формата даты и времени ................ 49
Как создать свои собственные сообщения......... 49
Распечатка отчетов SMDR .................................. 50
Стирание отчетов SMDR ................................... 50
Временное изменение класса услуг ................... 51
Приветствия, записанные в системе .................. 51
Анализ трафика ................................................... 52
Дневной/ночной режим обслуживания .............. 52