## Slide 1
Кнопки
FLASH используется для прекращения
разговора.
SPEED обеспечивает доступ к функциям ско-
ростного набора, сохранения номера для пов-
торного набора и повторного набора послед-
него номера..
TRANS (TRANSFER) используется для пере-
вода звонка с одной станции на другую.
CALLBK (CALLBACK) позволяет оставить
сообщение о вашем звонке, если номер
занят или находится в режиме DND.
CONF используется для конференций.
DND/FOR (FORWARD) позволяет вам пере-
адресовывать звонки на другой телефон.
Краткое руководство по аналоговый кнопочной телефона
MUTE позволяет отключать микрофон или спикер
при разговоре.
MON позволяет сделать звонок или ответить
на звонок без поднятия трубки. Включает и
выключает спикер.
HOLD позволяет поставить входящий звонок
на удержание.
REDIAL позволяет автоматически набрать
последний набранный вами номер.
HF-P-T позволяет выбрать режим интеркома
ISM, режимы HandsFree, Privacy и Tone.
 VOLUME  позволяет настроить громкость
звонка и спикера.
Переадресация звонка
Нажмите кнопку DND/FOR и введите тип
переадресации.
- 0 : Unconditional (без условий)
- 1 : No answer calls (если номер не отвечает)
- 2 : Busy calls (если номер занят)
- 3 : Busy/no answer calls (если занят/не отвечает)
- 4 : Follow me (отслеживание)
- 5 : Off-net (находится вне сети)
(В GHX-308A тип переадресации выбирать не
нужно.)
Наберите номер станции (Вы услышите
подтверждающий сигнал.)
( Если вы выберете тип 5,
Нажмите кнопку SPEED и введите номер
скоростного набора.
Нажмите кнопку HOLD
Или, нажмите кнопку внешней линии и наберите
телефонный номер.
Нажмите кнопку HOLD)
Функция ожидания
Если номер занят вы можете сообщить о вашем
звонке.
Наберите 3.
(Пользователь станции, номер которой занят,
услышит сигнал.)
Когда он ответит, говорите с ним или повесьте
трубку, чтобы перевести звонок.
Конференция
Наберите номер первого пользователя
(внешний или внутренний). Когда он ответит,
нажмите кнопку CONF.
Выберите другую линию, чтобы подключить
еще одного пользователя к конференции.
Когда он ответит, нажмите CONF два раза.
(Чтобы установить конференцию с внешними
линиями, необходима мультик анальная линия)
Чтобы закончить конференцию,
Закончить конференцию должен ее инициатор.
Положите трубку или нажмите кнопку MON.
Сообщение об ожидании
Если номер занят, не отвечает или находится в
режиме DND, вы можете оставить сообщение о
вашем звонке.
Наберите номер интеркома.
Нажмите кнопку CALLBK. На телефоне другого
пользователя будет мигать индикатор CALLBK.
Чтобы ответить на звонок, находящийся на ожидании,
Нажмите мигающую кнопку CALLBK. На станции,
которая оставила сообщение, раздастся звонок.
Если станция не отвечает, нажмите кнопку
CALLBK один раз, чтобы оставить сообщение.
Как поставить внешний звонок на удержание
При разговоре по внешней линии,
Нажмите кнопку HOLD.
- Два раза, чтобы поставить на удержание
отдельную линию.
- Один раз, чтобы поставить на удержание систему.
Наоборот, если кнопка запрограммирована в
обратном порядке.
Повторный набор последнего номера
Последний набранный во внешнюю линию номер
сохраняется в памяти системы.
Нажмите кнопку REDIAL. (GK-24/36) или,
Нажмите кнопку SPEED и нажмите *.
Сохранение повторного набора номера
Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,
После набора номера во внешнюю линию не
кладите трубку.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите кнопку SPEED и нажмите #.

## Slide 2
Перевод звонка
При разговоре по внешней линии,
Нажмите кнопку TRANS.
Наберите номер станции или кнопку прямого
доступа DSS.
(Вы можете выбрать отслеживаемый перевод или
не отслеживаемый перевод .)
Отслеживаемый перевод
Когда лицо, на номер которого переводится звонок,
ответит, сообщите ему о переводе и положите трубку
Неотслеживаемый перевод
Когда вы услышите гудки, положите трубку, чтобы
перевести звонок.
Сохранение номеров скоростного набора
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Наберите номер скоростного набора.
- 00~19 скор. набор со станции (GHX-308A/616)
00~09 скор. набор со станции (GHX-36/46)
- 20~99 номера скор. набора из системы
(Программируются оператором)
Наберите телефонные номера, которые вы
хотите сохранить.
Нажмите кнопку SPEED.
Чтобы стереть номер скоростного набора,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Наберите номер скоростного набора, который
вы хотите стереть.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Набор номера скоростного набора
Нажмите кнопку SPEED и наберите номер
скоростного набора.
Когда номер ответит, поднимите трубку или
воспользуйтесь спикером.
Возвратный звонок
Если номер занят, вы можете оставить сообщение,
Нажмите кнопку CALLBK и повесьте трубку.
Когда занятый номер прекратит разговор,
телефон сообщит вам об этом.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Программирование мягких кнопку
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Нажмите мягкую кнопку.
В соответствии с таблицей введите код.
Нажмите кнопку HOLD.
Код прямого доступа 100~107 (GHX-308A)
100~127 (GHX-36)
100~139 (GHX-46)
Ожидание 700~705
Поиск группы 710~717
Скор. набор со стан. SPEED + 00~19
(00~09 в GHX-36/46)
Скор. набор из сист. SPEED + 20~99
Универс. ночной 7 7 7
Ответ
Повт. набор номера SPEED + *
Сохранение номера SPEED + #
Общий вызов # 0 (нет у GHX-308A)
Внутр. зона 1 # 1 (нет у GHX-308A)
Внутр. зона 2 # 2 (нет у GHX-308A)
Внутр. все # 5 (нет у GHX-308A)
Внешний вызов # 6
Индивид. вызов # 7 (## в GHX-308A)
Чтобы стереть мягкую кнопку,
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Нажмите нужную мягкую кнопку.
Нажмите кнопку FLASH.
Нажмите кнопку MON.
Очередь в линии
Если линия занята и вы хотите встать в очередь,
что-бы подключится к линии, когда она освободится, проделайте следующее:
Нажмите кнопку занятой внешней линии или
кнопку группы линий.
Когда вы нажмете CALLBK, она загорится
и вы услышите подтверждающий сигнал.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Как ответить на звонок, находящийся в очереди,
Когда внешняя линия или одна из линий группы
линий освобождается, вы услышите гудки и
загорится кнопка этой линии.
Поднимите трубку и нажмите эту кнопку.
Краткое руководство по аналоговый кнопочной телефона